## Slide 1: Pendahuluan
Eueung Mulyana & Ichwan F. Agus
Computer Netwrok Research Group
PAU Mikroelektronika ITB

## Slide 2: Obyektif
Memahami Konsep Dasar TCP/IP
Memahami Konsep design Jaringan TCP/IP
Review singkat Perangkat Keras Jaringan

## Slide 3: KONSEP DASAR TCP/IP
TCP/IP dan Internet
TCP/IP features
OSI Model
TCP/IP Model

## Slide 4: TCP/IP dan Internet
TCP/IP digunakan luas dalam Internet
TCP/IP awalnya dikembangkan oleh DARPA dalam jaringan ARPAnet
TCP/IP diadopsi menjadi protokol komunikasi sistem operasi Unix.

## Slide 5: TCP/IP features
Open Protocols Standard
Hardware dan Software Independent
Metoda pengalamatan yang unik
Merupakan suatu keluarga besar “protokol”

## Slide 6: OSI Model
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

## Slide 7: TCP/IP Model
Application Layer
Transport
Layer
Internet Layer
Network Access
Layer

## Slide 8: Application Layer
Aplikasi yang berinteraksi langsung dengan “user”
Data dikirimkan dengan format “tertentu” ke Transport Layer
contoh : telnet, ftp, smtp

## Slide 9: Transport Layer
Menangani pengiriman ke “host” tujuan
Dua protokol terpenting di layer ini adalah
  TCP, connection oriented
  UDP, connectionless

## Slide 10: Internet Layer
Menangani routing datagram ke tujuan
Melakukan Fragmentasi dan Defragmentasi
Protokol terpenting, Internet Protocol (IP) dan Internet Control Message Protocol (ICMP)

## Slide 11: Network Access Layer
Menangani hubungan ke NIC
Menentukan besar paket
Konversi IP ke alamat mesin

## Slide 12: Enkapulasi Data dalam TCP/IP
header
Network Access
Application
Transport
Internet

## Slide 13: Pengiriman Data ke Tujuannya dalam TCP/IP
Application
Transport
Application
Transport
Internet
Internet
Internet
Network Access
Network Access
Network Access
Router

## Slide 14: KONSEP DESIGN JARINGAN TCP?IP
IP Address
Klasifikasi IP Address
Pembentukan Sub-Network
Routing dan Tabel Routing
Mekanisme Routing
Name Service

## Slide 15: IP Address
Alamat merupakan alat agar “paket” dapat mencapai tujuan
Pengalamatan harus unik
IP Address disusun dari 32 bit bilangan biner
IP address diapply ke Network Operation Center

## Slide 16: Klasifikasi IP Address
Address kelas A
    bit pertama IP Address-nya “0”
Address kelas B
    2 bit pertama IP Address-nya “10”
Address kelas C
    3 bit pertama IP Address-nya “110”
Address kelas D
    3 bit pertama IP Address-nya “111”

## Slide 17: Mengartikan suatu Address
26
104
0
19
128
66
12
1
192
178
16
1

## Slide 18: Mengartikan suatu Address
26
104
0
19
128
66
192
178
16
1
Host 104.0.19 dari
network 26
(Klas A)

## Slide 19: Mengartikan suatu Address
26
104
0
19
128
66
12
1
192
178
Host 12.1 dari
network 128.66
(Klas B)

## Slide 20: Mengartikan suatu Address
26
104
0
19
128
66
192
178
16
1
Host 1 dari
network 192.178.16
(Klas C)

## Slide 21: Pembentukan Sub- Network
Sebuah Network dapat dibagi menjadi beberapa Sub-Network
Untuk “menghemat” IP address
Prinsip : Subnetting
  Menggeser “network address” dengan mengubah masking

## Slide 22: Routing dan Tabel Routing
Bertanggung Jawab terhadap pengiriman datagram
Setiap host membangun suatu “tabel routing”.
Dapat menggunakan router/gateway untuk menghubungi host yang “jauh”

## Slide 23: Mekanisme Routing
Application
Transport
Application
Transport
128.66.12.2
128.66.1.2
128.66.12.3 128.66.1.5
128.66.1.0
128.66.12.0
Internet
Internet
Internet

## Slide 24: Mekanisme Routing
Application
Transport
Application
Transport
128.66.12.2
128.66.1.2
128.66.12.3 128.66.1.5
128.66.1.0
128.66.12.0
tujuan gateway
128.66.1.0 128.66.1.5
128.66.12.0 128.66.12.3
default 128.66.12.1
tujuan gateway
128.66.1.0 128.66.12.3
128.66.12.0 128.66.12.2
default 128.66.12.1
tujuan gateway
128.66.1.0 128.66.1.2
default 128.66.12.1

## Slide 25: Name Service
Bagaimana memetakan Nama ke IP address
Implementasi Sederhana menggunakan Host Table
DNS untuk sistem yang besar

## Slide 26: Review Perangkat Keras Jaringan
Media Fisik Jaringan
Topologi Fisik Jaringan
Implementasi Jaringan dengan berbagai jenis NIC
ex : Instalasi Jaringan Menggunakan Card Ethernet

## Slide 27: MEDIA IMPLEMENTASI JARINGAN
Kabel Twisted Pair
Kabel Koaksial
Fiber-Optic
Wireless

## Slide 28: Kabel UTP
Sepasang Kabel di twist
Kemampuan transmisi s/d 10 Mbops
menggunakan konektor RJ-11 atau RJ-45
Kabel UTP
Konektor RJ-11 / RJ-45

## Slide 29: Kabel Koaksial
bandwidth lebar,
broadband
thick coax (10base5), RG-8
thin coax (10base2),RG-58
Kabel Koaksial
insulator luar
insulator dalam
konduktor luar
konduktor dalam

## Slide 30: Fiber Optic
Mahal
Bandwidth lebar
hampir tidak ada resistansi dan loss
tidak bisa di-tap di tengah
tidak terganggu oleh cuaca dan panas
merupakan salah satu kabel utama di masa depan

## Slide 31: Wireless
instalasi mudah dilakukan
Antar host saliang berhubungan menggunakan radio

## Slide 32: TOPOLOGI FISIK JARINGAN
Topologi Bus atau Daisy Chain
Topologi Ring
Topologi Star

## Slide 33: Topologi Bus
Satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi
Host terhubung sepanjang bus
Paling Prevalent dan sederhana

## Slide 34: Topologi Bus
Terminator
Terminator
File Server
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation

## Slide 35: Topologi Ring
Membetuk suatu lingkaran tertutup
Setiap host tersambung pada titik lingkaran
sinyal mengalir dalam satu arah:
  menghindari collision
  memungkinkan transfer data yang cepat
  collision detection lebih sederhana

## Slide 36: Topologi Ring
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
File Server

## Slide 37: Topologi Star
Hubungan membentuk geometri bintang
Setiap host terhubung ke suatu konsentrator
Lebih handal

## Slide 38: Topologi Star
Workstation
Workstation
Workstation
Workstation
Central node
(consentrator)
File Server

## Slide 39: Implementasi Jaringan dengan Berbagai NIC
Ethernet
Token Ring
ARCnet
FDDI

## Slide 40: Ethernet
Dikembangkan Xerox Corp
Populer setelah diterima sebagai standard IEEE 802.3
Kecepatan 10 Mbps
Menggunakan CSMA/CD

## Slide 41: Token Ring
Dikembangkan oleh IBM, berdasarkan standard IEEE 802.5
Kecepatan 4 mbps dan 16 mbps
Menggunakan token passing scheme

## Slide 42: ARCnet
Dikembangkan oleh DataPoint, dipopulerkan oleh Standard Microsystems
Kecepatan 2,5 mbps
Implementasi : kabel RG-62, topologi star
Sudah jarang digunakan

## Slide 43: FDDI
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) digunakan dengan kabel fiber optic
Tidak kompatibel dengan Ethernet, namun Ethernet dapat dienkapsulasi dalam paket FDDI
bukan merupakan standard IEEE

## Slide 44: INSTALASI JARINGAN CARD ETHERNET
Perangkat keras Jaringan
Instalasi Kabel
Menghubungkan PC ke Jaringan

## Slide 45: Komponen Jaringan Thick-Ethernet
Thick coax, sebagai backbones
Drop cable
Transceiver
Sepasang terminator, untuk terminasi
Repeater (Optional)

## Slide 46: Jaringan Thick-Ethernet
File Server 1
Work Station
Work Station
Drop Cable
Transceiver
Terminator
Terminator

## Slide 47: Komponen Jaringan Thin-Ethernet
Kabel thin coax sebagai segmen bus
Konektor BNC untuk membentuk satu segmen
Konektor BNC T
Sepasang Terminator 50 ohm
Repeater (Optional)

## Slide 48: Jaringan Thin-Ethernet
BNC T-Connector
Work Station
Work Station
Work Station
File Server 2
BNC Terminator
BNC Terminator
Work Station
Work Station
File Server 1
Work Station
BNC Terminator
Repeater
BNC Connector

## Slide 49: Instalasi Kabel Thin-Ethernet
satu segmen terdiri dari:
  kabel koaksial RG-58
  sepasang konektor BNC
untuk menghubungkan sebuah node digunakan BNC T
satu segmen harus diakhiri dengan terminator BNC
panjang minimum 18 inchi
BNC Terminator
BNC T
BNC Connetctor
BNC Terminator
BNC Connetctor
BNC T
Kabel koaksial RG-58

## Slide 50: Instalasi Kabel Thick-Ethernet
satu segmen terdiri dari:
  kabel koaksial RG-8
  sepasang konektor BNC
untuk menghubungkan sebuah node digunakan transceiver dan drop cable melalui konektor DB 15
satu segmen harus diakhiri dengan terminator
BNC Connetctor
BNC Connetctor
Kabel koaksial RG-8
DB 15
ke node
Transceiver
Terminator
Drop Cable

## Slide 51: Instalasi Kabel 10baseT
satu segmen terdiri dari:
  kabel UTP
  sepasang konektor RJ-45 atau RJ-11
tidak ada persilangan antar kaki-kaki konektor
Kabel UTP
Konektor RJ-45

## Slide 52: Network Interface Card
I/O address
  220H, 240H, 280H, 2A0H, 2C0H, 340H
IRQ level
  IRQ 5, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 15
Output Port
  BNC, UTP, atau Thick-Ethernet
shared memory base address
direct memory access channel
Yang Perlu dikonfigurasi:
UTP out
Thick ethernet
out
BNC out
jumper
I/O address
jumper
IRQ level
jumper
dma channel
jumper
shared memory
base address

## Slide 53: Tabel IRQ pada PC
IRQ 2 EGA/VGA card
IRQ 3 COM 2
IRQ 4 COM 1
IRQ 5 LPT 2
IRQ 7 LPT 1
IRQ 10 kosong
IRQ 11 kosong
IRQ 15 kosong

## Slide 54: Contoh Posisi Jumper
Jumper I/O address
300H
320H
340H
360H
Jumper IRQ level
IRQ 3
IRQ 2
IRQ 5
IRQ 5
jumper ditutup
jumper dibuka

## Slide 55: The Next is........
Design in Really Design
Our Unconfigured Network