## Slide 1: MENGKONFIGURASI NETWORK INTERFACE
Adnan Basalamah & Bondan Rufen
Computer Network Reseach Group
PAU Mikroelektronika ITB
Notes: 1

## Slide 2: Fleksibilitas TCP/IP
Bisa Digunakan Pada Semua Jenis Interface
Tidak memerlukan Interface Default
Karakteristik tiap Interface Harus Didefinisikan Dengan Jelas
Notes: 2

## Slide 3: Karakteristik Network Interface Yang Penting
IP Address
Subnetmask
Broadcast Address
Notes: 3

## Slide 4: Mengetahui Interface Yang Aktif
Menggunakan Perintah netstat
Menggunakan Perintah ifconfig
Notes: 4

## Slide 5: Mengunakan Netstat
Format : netstat -ain
  a = all network interface
  i = display status of configured network interface
  n = display in numeric form
Notes: 5

## Slide 6: Mengunakan ifconfig
Format : ifconfig <nama_interface>
Contoh :
ifconfig ed0
menampilkan karakteristik interface ed0
ifconfig -a
menampilkan semua interface yang aktif
Notes: 6

## Slide 7: Tiga Network Interface yang Umum
Ethernet
SLIP
PPP
Notes: 7

## Slide 8: Mengkonfigurasi Interface Ethernet
Tentukan Dahulu
  IP Address Interface Tersebut
  Subnetmask
  Alamat Broadcast
ifconfig ifc_name down
ifconfig ifc_name IP_add netmask mask broadcast bcast_add up
Notes: 8

## Slide 9: Contoh perintah
ifconfig ed0 down
mendisable interface ed0
ifconfig ed0 167.205.22.114 netmask 255.255.255.0 broadcast 167.205.22.255 up
rekonfigurasi dan menjalankan interface
Notes: 9

## Slide 10: Command Option lain dari ifconfig
ARP & Trailers
Metric
Notes: 10

## Slide 11: ARP & Trailers
memetakan IP Address ke physical interface
melakukan enkapsulasi trailers terhadap paket IP
Notes: 11

## Slide 12: Metric
memberi harga pada suatu rute
digunakan oleh RIP untuk mengambil keputusan routing
Notes: 12

## Slide 13: Protokol Serial
SLIP = Serial Line Internet Protocol
PPP = Point To Point Protocol
Notes: 13

## Slide 14: SLIP
Mengirim datagram melalui serial line
Tidak mendefinisikan link control information
Tidak ada error correction
SLIP yang sekarang dapat menggunakan kompresi Van Jacobson
Notes: 14

## Slide 15: PPP
Menyediakan informasi link control
Menyediakan error correction
Menyediakan kompresi data
Notes: 15

## Slide 16: Memilih Protokol Serial
SLIP tersedia untuk banyak hardware
SLIP lebih banyak digunakan
SLIP lebih mudah diimplementasikan
PPP lebih dapat diandalkan (Reliable)
PPP adalah Internet Standard
Notes: 16

## Slide 17: Mengkonfigurasi SLIP
interface dikonfigurasi dahulu dengan ifconfig
lakukan perintah slattach
Notes: 17

## Slide 18: Slattach
Digunakan untuk mengasosiasikan suatu tty sebagai port slip
Format : slattach -option <nama_device>
Notes: 18

## Slide 19: Contoh
% ifconfig sl0 167.205.22.1 167.205.136.15 netmask 0xffffffe0
% slattach -s 38400 -h tty00
Setelah ini maka secara otomatis tty00 dianggap sebagai sl0.
Notes: 19

## Slide 20: Mengkonfigurasi PPP
% ppp 167.205.15.3 : 128.66.15.26 /dev/ttya &
atau bisa juga
% ppp 167.205.15.3 : /dev/ttya &
ppp memiliki kemampuan untuk mempelajari IP Address lawannya
Notes: 20

## Slide 21: Konfigurasi dari Startup File
Pada BSD-Unix dilakukan dari /etc/rc
Pada System V dilakukan dari /etc/inittab
Script diatas akan memanggil script script lain sesuai dengan keperluan
Notes: 21