## Slide 1: Konfigurasi Routing

## Slide 2: Konfigurasi Routing
disusun oleh :
Aulia Khusnul Arif
Computer Network Research Group
Inter University Centre on Microelectronics
Institute of Technology Bandung
aulia@cnrg.itb.ac.id

## Slide 3: Objectives
mengalokasi IP Address ( subnetting )
memahami hubungan konfigurasi network & routing
memilih tipe routing yang sesuai
memahami cara kerja routing protocol
membentuk routing table
Setelah session ini, peserta diharapkan mampu :

## Slide 4: Akibat Kesalahan Routing
IP Paket tidak dapat mencapai host tujuan
Tidak bisa berhubungan dengan komputer lain
Pekerjaan tidak selesai
Aaaargh!!

## Slide 5: Pokok Bahasan
IP Address dan Subnetting
Konfigurasi Network dan Routing
Konfigurasi Routing yang Sering Digunakan
Membangun Routing Table
Routing Information Protocol

## Slide 6: Lebih dalam dengan Internet Protocol dan IP Address

## Slide 7: INTERNET PROTOCOL
Protokol untuk lapisan network pada keluarga Internet Protocol
Addressing berada pada level ini, sehingga independen dari media fisik
Tumpuan seluruh aplikasi network untuk menemukan host tujuan

## Slide 8: Format IP Datagram
SOURCE ADDRESS
DESTINATION ADDRESS
TTL

## Slide 9: Beberapa Parameter Penting
Time To Live (TTL)
Source Address
Destination Address

## Slide 10: Time To Live (TTL)
Menentukan jumlah host maksimum yang masih dapat dilalui oleh IP datagram
Berfungsi untuk mencegah adanya infinite loop karena kesalahan routing
Parameter penting dalam konsep hubungan komunikasi Connectionless

## Slide 11: Source Address
Nomor IP address dari komputer yang mengirimkan datagram

## Slide 12: Destination Address
Nomor IP address dari komputer yang merupakan tujuan akhir datagram

## Slide 13: Mekanisme Connectionless
IP datagram dilepas dalam jaringan Internet untuk mencari sendiri komputer tujuan
Komputer pengirim data sama sekali tidak mempunyai kontrol atas rute yang akan ditempuh
Seluruh proses mengandalkan informasi yang ada di IP Address & protocol

## Slide 14: Lebih Lanjut Dengan IP Address
&
Subnetting !!

## Slide 15: IP Address Class A
Ciri : bit pertama = 0
Standar : terdiri atas 8 bit network dan 24 bit host
Ada 128 buah kelas A di dunia
Satu kelas A dapat menampung sampai lebih dari 16 juta host ( 256 3 )
0-127
0-255
0-255
0-255
0nnnnnnn
hhhhhhhh
hhhhhhhh
hhhhhhhh
Bit-bit Network
Bit-bit Host

## Slide 16: IP Address Class B
128-191
0-255
0-255
0-255
10nnnnnn
nnnnnnnn
hhhhhhhh
hhhhhhhh
Bit-bit Network
Bit-bit Host
Ciri : dua bit pertama = 10
Standar : terdiri atas 16 bit network dan 16 bit host
Ada 64 x 256 kelas B di dunia
Satu kelas B dapat menampung sampai lebih dari 64 ribu host ( 256 2 )

## Slide 17: IP Address Class C
192-223
0-255
0-255
0-255
110nnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
hhhhhhhh
Bit-bit Network
Bit-bit Host
Ciri : tiga bit pertama = 110
Standar : terdiri atas 24 bit network dan 8 bit host
Ada 32 x 256 x 256 kelas C di dunia
Satu kelas C dapat menampung sampai 254 host

## Slide 18: Subnetting
Pembagian satu kelas network atas sejumlah subnetwork
Pemindahan “garis pemisah” antara bit-bit network dengan bit-bit host
Sejumlah bit pada kelompok bit host dialihkan menjadi bit-bit network

## Slide 19: Mengapa Subnetting ?
Efisiensi penggunaan IP Address
Pendelegasian kekuasaan untuk pengaturan IP Address
Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi fisik jaringan

## Slide 20: Beberapa Address Khusus
Default Route ( Network 0 )
Loopback Address ( Network 127 )
Network Address
Broadcast Address

## Slide 21: Network Address
Diperoleh dengan menset bit-bit host = 0
Dipakai untuk identifikasi suatu network
Seluruh host pada satu network akan memiliki network address yang sama
Informasi routing yang sederhana bagi host-host pada network yang lain

## Slide 22: Broadcast Address
Diperoleh dengan menset bit-bit host = 1
Dipakai sebagai address untuk mengirim informasi secara umum / broadcast ke seluruh host dalam suatu network
Seluruh host pada satu network akan memiliki broadcast address yang sama

## Slide 23: Contoh IP Address Kelas A
Nomor network : 44
Nomor host : 132.1.20
Network Address : 44.0.0.0
Broadcast Address : 44.255.255.255
44
132
1
20
00101100
10000100
00000001
00010100
Bit-bit Network
Bit-bit Host

## Slide 24: Contoh IP Address Class B
167
205
9
21
10100111
11001101
00001001
00010101
Bit-bit Network
Bit-bit Host
Nomor network : 167.205
Nomor host : 9.21
Network Address : 167.205.0.0
Broadcast Address : 167.205.255.255

## Slide 25: Contoh IP Address Class C
202
0
81
252
11001010
00000000
00110001
11111100
Bit-bit Network
Bit-bit Host
Nomor network : 202.0.81
Nomor host : 252
Network Address : 202.0.81.0
Broadcast Address : 202.0.81.255

## Slide 26: Implementasi Subnetting
Menggunakan subnetmask
Format subnetmask sama dengan format IP Address ( 32 bit )
Bit-bit IP Address yang dimasking akan dianggap sebagai bit-bit network
Level masking pada umumnya dinyatakan dengan jumlah bit

## Slide 27: Contoh Subnetmask
11111111.11111111.00000000.00000000 ( 255.255.0.0 atau FF.FF.0.0 )
11111111.11111111.11111111.00000000( 255.255.255.0 atau FF.FF.FF.0 )
11111111.11111111.11111111.11100000( 255.255.255.224 atau FF.FF.FF.E0 )

## Slide 28: Contoh Masking 16 bit untuk kelas A

## Slide 29: Contoh Masking 24 bit untuk kelas A

## Slide 30: Contoh Masking 27 bit untuk kelas B

## Slide 31: Keterangan
27 bit pertama adalah bit-bit network, sedangkan 5 bit terakhir adalah bit-bit host
Ada 32 ( 25 ) kombinasi bit host
Bit host 00000 ==> network address Bit host 11111 ==> broadcast address
Setiap subnetwork dapat menampung 30 host ( selain nomor 00000 dan 11111 )

## Slide 32: Subnetting dengan 27 bit mask

## Slide 33: Keterangan
Dari satu kelas C mendapatkan 8 subnet
Segmentasi : 1 x 256 ==> 8 x 32
Masing-masing segmen mempunyai broadcast address dan network address sendiri

## Slide 34: Konfigurasi Network dan Routing

## Slide 35: Syarat Konfigurasi Routing
Mengetahui Konfigurasi Network
Mengetahui IP Address Gateway

## Slide 36: Contoh Konfigurasi Network

## Slide 37: Contoh Konfigurasi Network
ifconfig ed0 167.205.20.11 netmask 255.255.255.0
broadcast 167.205.20.255

## Slide 38: Contoh Konfigurasi Network
ifconfig ed0 167.205.20.11 netmask 255.255.255.0
broadcast 167.205.20.255
ifconfig ed1 167.205.22.5 netmask 255.255.255.0
broadcast 167.205.22.255

## Slide 39: Contoh Konfigurasi Network

## Slide 40: Contoh Konfigurasi Network
$ netstat -nr

## Slide 41: Contoh Konfigurasi Network
$ netstat -nr
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 105 lo0
167.205.20.0 167.205.20.3 U 35 3075 ed0
167.205.22.0 167.205.22.5 U 43 1025 ed1

## Slide 42: ROUTING
Proses pengambilan keputusan : lewat gateway yang mana paket harus dilalukan
Routing dilakukan untuk setiap paket

## Slide 43: Beberapa Konfigurasi Routing
Minimal Routing
Static Routing
Dynamic Routing

## Slide 44: Minimal Routing
Informasi minimum yang harus ada bagi host yang tersambung ke suatu network
Rute untuk mencapai host-host yang terhubung langsung pada network yang sama
Terbentuk pada saat konfigurasi interface

## Slide 45: Static Routing
Informasi routing tambahan melalui gateway
Dibentuk secara manual oleh administrator berdasarkan konfigurasi network
Cocok untuk network yang hanya memiliki beberapa gateway

## Slide 46: Dynamic Routing
Informasi routing diberikan secara periodik oleh gateway
Digunakan pada network dengan banyak gateway / perkembangan yang pesat
Menggunakan routing protocol untuk pertukaran informasi routing

## Slide 47: Mengapa Dynamic Routing
Network bukan sebuah sistem yang statis
Perkembangan network pada umumnya sangat pesat
Static routing memerlukan operator untuk maintenance
Dynamic routing secara otomatis akan beradaptasi dengan perkembangan network

## Slide 48: Routing Protocol
Perangkat lunak yang mempertukarkan routing information untuk membentuk routing table
Melakukan update routing table secara periodik
Berfungsi untuk menentukan rute terbaik ( jika terdapat beberapa rute untuk tujuan yang sama )

## Slide 49: Membangun Routing Table

## Slide 50: Static Routing Table
Menggunakan perintah : route
Berdasarkan konfigurasi network
Jika hanya ada satu gateway, dapat memakai default route

## Slide 51: Static Routing

## Slide 52: Static Routing
$ netstat -nr

## Slide 53: Static Routing
$ netstat -nr
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 105 lo0
167.205.20.0 167.205.20.5 U 35 3075 ed0

## Slide 54: Static Routing

## Slide 55: Static Routing
# route add default 167.205.20.11 1
add net default: gateway 167.205.20.11

## Slide 56: Static Routing
# route add default 167.205.20.11 1
add net default: gateway 167.205.20.11
$ netstat -nr

## Slide 57: Static Routing
# route add default 167.205.20.11 1
add net default: gateway 167.205.20.11
$ netstat -nr
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 105 lo0
167.205.20.0 167.205.20.5 U 35 3075 ed0
default 167.205.20.11 U 43 1025 ed1

## Slide 58: Static Routing

## Slide 59: Static Routing
$ netstat -nr

## Slide 60: Static Routing
$ netstat -nr
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 105 lo0
167.205.22.0 167.205.22.3 U 35 3075 ed0

## Slide 61: Static Routing

## Slide 62: Static Routing
# route add -net 167.205.20.0 167.205.22.5 1
add net 167.205.20.0: gateway 167.205.22.5

## Slide 63: Static Routing
# route add -net 167.205.20.0 167.205.22.5 1
add net 167.205.20.0: gateway 167.205.22.5
# route add -net 44.132.1.0 167.205.22.18 1
add net 44.132.1.0: gateway 167.205.22.18

## Slide 64: Static Routing
# route add -net 167.205.20.0 167.205.22.5 1
add net 167.205.20.0: gateway 167.205.22.5
# route add -net 44.132.1.0 167.205.22.18 1
add net 44.132.1.0: gateway 167.205.22.18
# route add default 167.205.22.20 1
add net default: gateway 167.205.22.20

## Slide 65: Static Routing

## Slide 66: Static Routing
$ netstat -nr

## Slide 67: Static Routing
$ netstat -nr
Routing tables
Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 105 lo0
167.205.22.0 167.205.22.3 U 35 3075 ed0
167.205.20.0 167.205.22.5 UG 0 0 ed0
44.132.1.20 167.205.22.18 UG 0 0 ed0
default 167.205.22.20 UG 0 0 ed0

## Slide 68: Routing Information Protocol ( RIP )
Merupakan protocol routing yang digunakan secara luas di Internet
Memanfaatkan broadcast address untuk distribusi informasi routing
Menentukan rute terbaik dengan “hop count” terkecil
Update routing dilakukan secara terus menerus

## Slide 69: Cara Kerja RIP
Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway
Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing
Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table
Jika rute sudah ada, metric yang terkecil akan diambil sebagai acuan

## Slide 70: Cara Kerja RIP
Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu
Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung

## Slide 71: Implementasi RIP
Semua sistem UNIX pada umumnya dilengkapi routed ( routing daemon )
Cukup jalankan perintah UNIX # routed
Tambahkan script untuk routed pada boot files untuk menjalankan RIP setiap kali komputer diboot

## Slide 72
Penjelasan Implementasi RIP

## Slide 73: Ada Pertanyaaan ?